Título : CONTROL DEL EQUIPO MÉDICO DE CLINICA EMPRESARIAL

Preparado por:

| Nombre : | Licda. Dora María Canjura | Firma: | Fecha: 13/09/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo : Nombre: Cargo : Nombre: Cargo : | Enfermera Clinica | Firma: Firma: | Fecha: 13/09/2021 Fecha: 13/09/2021 |

Revisado por:

| Nombre: | Dr. Daniel Enrique García Calderón | Firma: | Fecha: 13/09/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo : | Jefe de Clínica Empresarial |  |  |

Aprobado por:

| Nombre : | Lic. Emilio Roberto Alexander Melara Moreno | Firma: | Fecha: 13/09/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo : | Director General de Administración |  |  |

Contenido: Objetivo Ámbito de aplicación Referencia Normativa Definiciones Responsabilidades Lineamientos Generales “N/A” Procedimiento Anexos Modificaciones

      - OBJETIVO

Establecer el método para asegurar que los equipos médicos de las Clínicas Empresariales del Ministerio de Hacienda se encuentren en condiciones adecuadas de uso y exactitud.

      - ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es aplicable en las Clínicas Empresariales del Ministerio de Hacienda

      - REFERENCIA NORMATIVA

- Convenio de Cooperación para la Aplicación del Sistema de Atención de Salud Empresarial entre el ISSS y el Ministerio de Hacienda del 17 de abril de 1996.

- Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda.

- Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda.

- Manual de Seguridad de la Información del Ministerio de Hacienda.

- Manual de Operación Auto Clave AV28L

- Manual de Organización de la Dirección General de Administración.

      - DEFINICIONES

- Equipo Médico: Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, software, material u otro artículo similar o relacionado, destinado por el fabricante para ser utilizado solo o en combinación, en seres humanos, para uno o más de los propósitos específicos de: diagnóstico, prevención, control y tratamiento o alivio de una enfermedad o lesión.  Los equipos médicos destinados para medir las constantes vitales son denominados como equipos de medición y requieren calibración rutinaria.

- Calibración: Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de los errores de un patrón, instrumento o equipo de medida. Para poder calibrar es necesario medir por comparación con un patrón de referencia, calibrar implica que el equipo esté trabajando dentro de un estándar confiable.

- Mantenimiento Correctivo: Consiste en el reacondicionamiento o sustitución de partes en un equipo una vez que han fallado, es la reparación de la falla (falla funcional), ocurre de urgencia o emergencia no es planificado.

- Mantenimiento Preventivo: Consiste en inspeccionar los equipos a intervalos regulares y tomar acción para prevenir las fallas o evitar las consecuencias de las mismas según condición, incluye tanto las inspecciones objetivas como subjetivas, con el mantenimiento preventivo se busca la reparación del defecto antes que se presente una falla funcional a corto o largo plazo.

- Inspecciones: Las objetivas son las realizadas con instrumentos y las subjetivas con los sentidos.

- Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva que el equipo este completamente operacional dentro de los requisitos especificados por el fabricante.

      - RESPONSABILIDADES

Del Director General de Administración

- Aprobar este Procedimiento y sus modificaciones posteriores

Del Jefe de la Clínica Empresarial:

- Mantener un listado del equipo con sus respectivas instrucciones de uso.

- Verificar que se elabore ficha histórica para el control del equipo médico de las Clínicas empresariales que lo requiera y que ésta permanezca actualizada.

- Solicitar anualmente mantenimiento y calibración para el equipo médico.

- Cuidar por el fiel cumplimiento del procedimiento.

- Revisar las propuestas de mejora realizadas por el personal.

- Elaborar propuestas de actualización de procedimientos.

Del personal de la Clínica Empresarial:

- Atender lo descrito en los anexos 2 y 3, referente al manejo de los equipos de las Clínicas Empresariales

- Cumplir lo establecido en este procedimiento.

- Proponer mejoras al mismo.

      - LINEAMIENTOS GENERALES:  N/A.

      - PROCEDIMIENTO

CONTROL DEL EQUIPO MÉDICO DE CLINICA EMPRESARIAL

Etapa 1: Calibración y/o Mantenimiento Preventivo del Equipo Médico

| Responsable | Paso | Acción |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Clínica Empresarial |  | Gira instrucciones a Secretaria para que elabore memorándum dirigido a la Dirección General de Administración a través del cual se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de mantenimiento del equipo médico de las clínicas empresariales. |
| Jefe de Clínica Empresarial |  | Revisa memorándum, lo firma y devuelve a secretaria para enviarlo a la Dirección General de Administración para aprobación. |
| Secretaria de Dirección General de Administración |  | Recibe original y firma copia de memorándum para archivo de secretaria de clínica empresarial, lo pasa a autorización por el Director, luego lo envía al Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para la gestión de compra del servicio. |
| Jefe de Clínica Empresarial |  | Establece una coordinación con el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para el desarrollo del proceso de evaluación de ofertas de las empresas interesadas, se adjudica el contrato y la empresa elegida presenta el cronograma de la calibración y/o mantenimiento del equipo médico de las clínicas empresariales, en el contrato se establece el listado de los equipos a los que se dará mantenimiento, recibe copia del cronograma de calibración, verificación y/o mantenimiento del equipo, traslada a secretaria y enfermera copia del cronograma. |
| Secretaria |  | Archiva copia del cronograma de calibración y/o mantenimiento de las Clínicas Empresariales |
| Enfermera(o) responsable |  | Recibe copia del cronograma y verifica que se efectué el mantenimiento preventivo al equipo médico de las Clínicas Empresariales y completa la ficha de cada equipo (anexo 1). |
| Representante de Empresa |  | Conforme a cronograma, se efectúa el mantenimiento preventivo al equipo médico de las clínicas. Para cada uno de los equipos, completa los apartados correspondientes en Anexo 1: Ficha histórica de control del equipo médico de clínica empresarial y entrega a enfermera (o) encargada |
| Enfermera(o) |  | Recibe del representante de la empresa contratada el anexo 1: Ficha histórica de control del equipo médico la resguarda en un folder individual y lo entrega al Jefe de Clínica Empresarial o Médico asignado en cada Clínica Empresarial, informándole los resultados obtenidos. |
| Jefe de Clínica Empresarial y/o Médico asignado en cada Clínica Empresarial |  | Revisa y firma el anexo 1, gira instrucciones y entrega a enfermera (o). |
| Enfermera(o) |  | Recibe y resguarda el anexo 1 en folder individual por equipo, si como resultado del control se concluye que no es posible reparar el equipo médico, realiza las gestiones necesarias para que se efectúe descargo del mismo. |

Etapa 2: Calibración y/o Mantenimiento Correctivo del Equipo Médico

| RESPONSABLE | PASO | ACCION |
| --- | --- | --- |
| Personal médico y paramédico de las clínicas | 01 | Comunica a la enfermera (o) encargado de la Clínica Empresarial correspondiente que el equipo presenta fallas |
| Enfermera encargada de cada Clínica Empresarial | 02 | Revisa la falla que presenta el equipo de medición y le informa a la Jefatura de la Clínica, quien llama a la empresa para que le brinden el servicio. |
| Representante de Empresa | 03 | Realiza mantenimiento correctivo y/o calibración si el equipo lo amerita. Completa el apartado correspondiente de la ficha histórica de control del equipo (anexo 1) al que se le brindó calibración o mantenimiento correctivo y entrega a la Enfermera encargada para su archivo. |

8. ANEXOS:

Anexo 1: Ficha histórica de control del equipo médico de clínica empresarial.

Anexo 2: Instrucciones de uso del equipo de clínica empresarial.

Anexo 3: Tabla de parámetros para esterilización (Manual de Operación Auto Clave AV28L)

ANEXO 1

# MINISTERIO DE HACIENDA

# DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

# CLINICA EMPRESARIAL

## FICHA HISTORICA DE CONTROL DEL EQUIPO MÉDICO DE CLINICA EMPRESARIAL

#### NOMBRE DE LA EMPRESA QUE PROPORCIONA EL SERVICIO:

_______________________________________________________________________________________

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

| NOMBRE DEL EQUIPO | No. DE INVENTARIO |
| --- | --- |
| MARCA: | SERIE: | MODELO: |
| AREA DE USO: |

2. DATOS DEL CONTROL

| Sitio de Control: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Institución |  |  | Otro: |  |
| Frecuencia de Control: |

OTRAS OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________

3. RESULTADOS DEL CONTROL

| Fecha | Resultado | Fecha Prox. Control | Firma Responsable del Control | Firma Jefe o Médico Clínica Empresarial | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR FICHA HISTORICA

DE CONTROL DEL EQUIPO MÉDICO DE CLINICA EMPRESARIAL

Nombre de la Empresa que proporciona el servicio: Escribir el nombre de la empresa que brinda el servicio.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL: Escribir el nombre del equipo de medición, marca, número de inventario, serie, modelo y área de uso.

2. DATOS DEL CONTROL:

- Sitio de control: Indicar el lugar en donde se efectuó la calibración, verificación o mantenimiento.

- Frecuencia de control: Especificar cada cuanto tiempo se le proporcionará calibración, verificación o mantenimiento al equipo.

- Otras observaciones: Especificar cualquier situación relacionada al mantenimiento que sea necesario dejar registro.

3. Resultados del Control:

- Fecha: Anotar fecha en que se le proporcionó calibración, verificación o mantenimiento al equipo.

- Resultado: Describir el tipo de control efectuado, con un resumen de las actividades realizadas y anotar las condiciones del equipo después del mantenimiento, calibración o verificación, además anotará el patrón de medición nacional o internacional utilizado si se calibró el equipo, sino existen tales patrones, registrar la base o escala utilizada para la calibración o verificación de dicho equipo.

- Fecha Próximo Control: Indicar la fecha en que se efectuará el siguiente control al equipo.

- Firma Responsable del Control: Firma de la persona que efectuó la calibración, verificación o mantenimiento del equipo.

- Firma Jefe o Médico de Clínica Empresarial responsable.

- Observaciones: Cualquier comentario adicional a la revisión efectuada; si la empresa que proporcionó el servicio es diferente a la identificada en la ficha citar el nombre.

ANEXO 2

INSTRUCCIONES DE USO DEL EQUIPO DE CLÍNICA EMPRESARIAL

1. TENSIÓMETRO

Instrumento que se utiliza para medir la tensión o presión arterial de manera indirecta, conocido también como esfigmomanómetro (del griego sphygmós, pulso; manós, no denso y metron, medida).

##### Instrucciones de Uso:

- Revisar que no tenga aire el brazalete, que el nivel de mercurio esté a cero y que el barómetro esté libre de mercurio.

- Descubrir el brazo del paciente y rodear con el brazalete del equipo, de tal manera que su borde inferior quede por lo menos 2,5 cm por encima del pliegue del codo y teniendo el cuidado que la parte inflable del brazalete, quede sobre el área por donde pasa la arteria braquial (por el lado interno del pliegue del codo).

- Verificar que este cerrado el regulador de presión.

- Buscar el pulso de la arteria braquial y mientras se palpa dicho pulso, se infla el brazalete entre 30 a 50 mm de mercurio (mmHg) por encima de la cifra donde desaparece el pulso en dicha arteria.

- Coloca la campana del estetoscopio donde previamente se sentía el pulso y se comienza a desinflar progresiva y lentamente el brazalete, entre 3 y 5 mm por segundo, observando con atención qué cifra de presión indica el equipo

- Comprimir la perilla de hule hasta llegar al nivel que se considere necesario (de 180 a 200)

- Liberar aire lentamente en el regulador de presión.

2. ESTERILIZADOR

Sirve para esterilizar equipo médico, dejando libre de microorganismos patógenos.

##### Instrucciones de Uso:

- Limpiar periódicamente.

- Revisar que esté conectado al momento de su utilización.

- Revisar que el material a utilizar esté debidamente cubierto.

- Abrir adecuadamente la puerta girando la manija en sentido contrario a las manecillas del reloj,

asegurándose previamente que la presión en la pantalla LCD se encentre en cero.

- Agregue directamente a la cámara interna de la autoclave 250 ml de agua destilada (utilizar agua fuera de especificación provocara mal funcionamiento).

- Elija los parámetros con los que va a trabajar el ciclo de esterilización en la primera línea de la pantalla LCD se muestra: programa, temperatura, tiempo y secado y en segunda línea los valores de operación: estado, temperatura y presión; las características de los 5 programas de la Autoclave AV28L se muestra en el anexo 3.

- Siga las instrucciones según lo establece el manual del fabricante para completar el ciclo de esterilización

- Una vez utilizado el esterilizador, esperar a que se enfríe para retirar el instrumental esterilizado y que la presión se muestre en cero para abrir la puerta, luego apagar el equipo.

3. BÁSCULA

Aparato que sirve para medir las personas y determinar el peso.

##### Instrucciones de Uso:

- Limpiar diariamente.

- Al pesar paciente, adherir la base de la báscula y solicitar que se quite zapatos, saco o chaqueta.

- Solicitar a paciente que esté firme (sin doblar su cuerpo).

- Desplazar el medidor de 50 lbs. Según el peso aproximado del paciente 50, 100, 150 lbs, y luego se desplaza el medidor superior (unidades) hasta que quede suspendida la flecha indicadora.

- Dejar a cero la báscula después de su uso.

4. INFANTÓMETRO

Sirve para medir y pesar a los niños.

##### Instrucciones de Uso:

- Limpiar diariamente el Infantómetro.

- Cubrir el colchón después de cada uso.

- Evitar derrame de líquidos sobre el Infantómetro.

- Manipular cuidadosamente las manecillas del Infantómetro.

- Dejar fijado el Infantómetro después de cada uso.

5. COMPRESOR PARA TERAPIA RESPIRATORIA

Es un dispositivo que permite administrar medicamentos en solución, en forma de partículas muy pequeñas en aerosol al árbol traqueo-bronquial. Funciona por medio de un compresor de aire, que hace que los medicamentos nebulizados tomen forma de nube de aerosol húmedo y sea aspirada por el paciente, para llevarlos rápidamente hasta lo más profundo de nuestros pulmones, donde cumplirán su efecto terapéutico, con un mínimo de efectos secundarios en otros aparatos y sistemas.

##### Instrucciones de Uso:

- Lávese las manos.

- Limpiar compresor antes de usarlo.

- Revisar que compresor esté conectado, así como la manguera.

- Revisar que las válvulas esten abiertas.

- Conectar mascarilla a compresor.

- Evitar derrames de líquidos sobre el compresor.

- Colocar el compresor del nebulizador sobre una superficie firme, cerca del paciente.

- Abrir la cámara del nebulizador, colocar el líquido a nebulizar y cerrarlo nuevamente.

- Conectar el dispositivo nebulizador a la pieza en T, unida a la boquilla o a una mascarilla.

- Conectar el dispositivo nebulizador por su parte inferior con la manguera al compresor.

- Colocar al paciente en posición semisentada o sentado completamente.

- Encender el compresor y verificar que el paciente respire calmada y profundamente a través de la boquilla o de la máscara, hasta que la nube blanca producida por el equipo deje de formarse.

- Apagar el equipo, después de ser utilizado.

- Limpiar el nebulizador después de su uso.

- Remover la mascarilla o la boquilla y la pieza en "T" del nebulizador, así como la manguera conectora. Esta no debe lavarse o enjuagarse.

- Una vez al día, lavar la mascarilla o la boquilla y la pieza en "T" del nebulizador con jabón lavaplatos y agua tibia.

- Enjuagar la mascarilla o la boquilla y la pieza en "T" del nebulizador con un chorro fuerte de agua tibia durante 30 segundos.

- Sacudir el exceso de agua y dejar secar todas las partes sobre una toalla o papel absorbente.

- Desconectar la manguera del compresor y guardar el nebulizador en su estuche plástico.

6. DOPLER FETAL

Se utiliza para escuchar la frecuencia cardiaca fetal.

##### Instrucciones de Uso:

- Presionar botón de encendido.

- Regularizar volumen.

- Ver en pantalla de cuarzo si batería esta cargada.

- Colocar adecuadamente gel en transmisor.

- Colocar adecuadamente el transmisor en abdomen.

- Escuchar frecuencia cardiaca fetal.

- Apagar dopler fetal.

7. SET DE DIAGNÓSTICO (Otooftalmoscopio)

Equipo que se utiliza como complemento del examen físico.

##### Instructivo de Uso

      - Revisar que la fuente de energía esté en óptimas condiciones.

      - Que se encuentre limpio.

      - Luego de utilizado verificar que la fuente de luz se encuentre apagada.

8. NEGATOSCOPIO

Equipo de apoyo para lectura de RX

##### Instructivo de Uso

            - Revisar que la fuente de energía esté en óptimas condiciones.

            - Luego de utilizado que quede apagada la fuente de luz.

9. ESTETOSCOPIO

Equipo que se utiliza como complemento del exámen físico para auscultar.

Instructivo de Uso

      - Revisar que esté limpio las úvulas.

      - Verificar la membrana esté intacta.

Nota: Mesa Ginecológica y Lámpara de Ganso no ameritan especificaciones para su uso.

ANEXO 3

TABLA DE PARÁMETROS PARA ESTERILIZACIÓN

- MODIFICACIONES

REGISTRO DE MODIFICACIONES

| No. | Modificaciones |
| --- | --- |
|  | Titulo del procedimiento se sustituye “de medición” por “médico” |
|  | En apartado 1. Objetivo se sustituye “de medición” por “médico” y se agrega “del Ministerio de Hacienda” |
|  | En apartado 3. Referencia Normativa se sustituye “Manual AMSCCO” por “Manual de Operación Auto Clave AV28L” |
|  | En apartado 4. Se elimina “equipo de medición”, en Mantenimiento preventivo se agrega al final “inspecciones objetivas como subjetivas, con…” y en inspecciones objetivas se elimina “como la reparación del defecto”. |
|  | En apartado 5.Responsabilidades se eliminó la revisión de la DRRHH, ya que acorde al organigrama de la DGEA, la Clínica Empresarial del MH depende del Director General de Administración, y se sustituye “de medición” por “médico”. |
|  | En apartado 7. Procedimiento Titulo del procedimiento se sustituye “de medición” por “médico”. En todo el procedimiento se modifica Médico de Aduana por Medico asignado en cada Clinica Empresarial; debido a que en el Ministerio de Hacienda existen varias Clinicas Empresariales. Etapa 1: Calibración y/o Mantenimiento Preventivo del Equipo de Médico. En paso 01 se sustituye “requerimiento” por “memorandum” y “gestiona” por “contrate”. En paso 04 en la acción se agregó “ adjudica el contrato”, “del equipo médico…“ y “el cronograma de calibración,…” se agregan pasos 05 y 11. En paso 06 se deja epecifica la acción de verificar el mantenimiento para Enfermera(o) responsable. En paso 07 se especifica que el mantenimiento preventivo se hace acorde al cronograma en cada Clinica empresarial. En paso 09 modifica redacción “resguarda el anexo 1 en folder….” En paso 10 modifica redacción “la rutina de matenimiento por equipo, ….” Etapa 2: Calibración y/o Mantenimiento Correctivo del Equipo de Médico En paso 01 en responsable sustituye el detalle del personal por “Personal médico y paramédico de las clínicas” esto comprende el personal que este en cada Clinica Empresarial del Ministerio de Hacienda. En paso 02 se agrega “Enfermera encargada de cada Clínica Empresarial” En paso 03 sustituye “de medición” por “médico”. |
|  | En Anexo 1 sustituye “de medición” por “médico” En el Anexo 2 INSTRUCCIONES DE USO DEL EQUIPO DE CLÍNICA EMPRESARIAL Se modifican instrucciones de uso del esterilizador y se elimina “vibrador pulmonar” ya que no se utiliza. |
|  | En anexo 3 TABLA DE PARÁMETROS PARA ESTERILIZACION se actualiza toda la tabla de parametros. |

# Text boxes

Lic. Moisés Eduardo Padilla

Enfermero Clínica

Tec. Francisca Guadalupe Melgar

Enfermera Clínica